## Slide 6
选型结论
方案扩展
06
为什么本项目采用 EKF + Dubins + ILOS + State Lattice
模块
承担问题
选择原因
当前边界
EKF
把 GPS/IMU 变成稳定 ENU 状态
实时、轻量、ROS2 工程成熟
依赖 GNSS，不解决长期无 GPS
Dubins
生成满足最小转弯半径的几何路径
解释清晰，可作为基准路径
只前进，缺少障碍约束
ILOS
沿路径抗横流跟踪
结构简单，适合欠驱动船
参数需随速度/扰动调节
State Lattice
障碍和曲率约束下搜索可行路径
把局部避障转为可验证路径
复杂场景耗时上升
一句话结论
EKF 负责“我在哪”，Dubins 负责“粗略怎么转过去”，ILOS 负责“沿着路径怎么走”，State Lattice 负责“有障碍和运动约束时怎么找可执行路径”。

## Slide 7
系统架构
方案扩展
07
从传感器到推进器的闭环链路
GPS / IMU Laser / PointCloud
传感器输入
EKF 状态健康监测
状态估计
滚动占据栅格 浮标候选
局部地图
Dubins State Lattice A*
路径规划
ILOS 曲率限速
路径跟随
PID / 安全层 左右推进器
控制执行
观测层
RViz 显示规划路径、实际轨迹、横向误差、浮标候选、动态船和占据栅格。
监督层
动态目标不写成静态墙，而是通过 CPA/TCPA 触发 COLREGs 偏置与降速。
验收层
自动统计完成率、碰撞、净空、误差、规划耗时和 fallback 次数。
架构重点：规划、跟随和安全层分离，任何一层异常都能在状态话题或 RViz 中定位。

## Slide 8
状态估计落地
方案扩展
08
EKF 不只是公式，而是控制链的统一坐标和速度来源
状态量
东向 E、北向 N、东速、北速、航向 yaw、艏摇角速度 r，共 6 维状态。
观测融合
GPS 提供位置和采样速度，IMU 提供航向与角速度，角度差做环绕处理。
健康判定
创新门限、协方差、传感器超时共同决定是否使用 robot_localization 或 PlanarEKF 回退。
问题
处理方式
输出证据
对控制影响
GPS 跳点
6 sigma 创新门限拒绝
rejected 数量
避免目标方向突变
IMU 角度跨 ±π
wrap 角度残差
yaw 标准差
避免艏向翻转
传感器中断
超时停车/冻结积分
status 字段
先保安全再恢复

## Slide 9
局部地图
方案扩展
09
雷达点云如何变成 State Lattice 可用的障碍约束
滚动窗口
100 m x 100 m，0.5 m 分辨率，随 WAM-V 整格平移。
证据更新
命中提高 log-odds，自由射线降低 log-odds，旧证据随时间衰减。
低浮标确认
点云滤水、空间聚类、多帧确认后进入浮标候选显示。
为什么不用完整 SLAM 做主线
VRX Wayfinding 目标由 WGS84 航点发布，开阔水面长期稳定特征少；本项目更需要实时局部障碍记忆，而不是保存全局地图。

## Slide 10
规划衔接
方案扩展
10
Dubins 与 State Lattice 的关系：先快解，再搜索
目标点 + 期望艏向
官方 Wayfinding 航点或局部 40 m 子目标
解析 Dubins 连接
无遮挡时快速生成最短曲率受限路径
碰撞检查失败
路径穿过占用栅格或膨胀安全圈
State Lattice A*
离散位置/航向上搜索可执行路径
机制
触发条件
输出
价值
子目标
目标超出滚动地图
40 m 局部目标
保持规划在已知区域内
重规划
障碍持续阻断路径
新 path revision
绕开新增障碍
fallback
搜索失败或起点异常
保留旧安全路径
避免未检查路径覆盖

## Slide 11
路径跟随
方案扩展
11
ILOS 把“路径曲线”变成“期望航向 + 速度约束”
横向误差
以路径切向为参考，船在路径左侧时 e_y > 0，期望航向向右修正。
积分补偿
b_I 用于抵消稳定横流；避障、制动、低速和误差过大时冻结。
曲率前馈
路径曲率生成 r_ff，并按横向加速度限制提前降速。
控制含义：ILOS 不直接躲障，它负责在规划路径已经安全的前提下稳定贴线。

## Slide 12
动态避障
方案扩展
12
动态船通过预测和规则监督进入控制，不污染静态地图
目标船检测
仿真专用 odom
速度估计
alpha-beta 跟踪
风险评估
CPA / TCPA
会遇分类
横越 / 对遇 / 追越
监督动作
右转偏置 + 降速
场景
判断依据
控制策略
可视化证据
横越
TCPA 在窗口内，DCPA 过小
向右偏置并降低速度
风险目标变红
对遇
相对方位接近船艏
更强右转偏置
encounter=head_on
追越
后向相对接近
保守限速/保持距离
TCPA/DCPA 标签

## Slide 13
控制输出
方案扩展
13
最后一层：把期望速度和艏摇角速度变成左右推进器
速度闭环
速度 PID 负责巡航、接近目标和弯道限速后的纵向推力。
艏摇闭环
航向误差 + 曲率前馈生成 r_cmd，并受角速度参考治理器限制。
推进器分配
前进推力与差动转向叠加，输出左右推进器指令。
近障碍安全层
雷达发现过近障碍时覆盖正常指令，执行制动或安全倒车恢复。
传感器超时
GPS/IMU/雷达失联时停车，等待有效样本后再恢复动作。
冲突保护
重复 controller 或重复 Gazebo 会被检查，避免多个发布者抢推进器。
控制层目标：宁可保守降速，也不要让规划失败、传感器中断或重复进程直接变成碰撞风险。

## Slide 14
实验入口
方案扩展
14
从基础闭环到动态避障的推荐演示顺序
场景
命令
主要观察点
基础 Wayfinding
simulation.launch.py
EKF / Dubins / ILOS
多航点压力
multi_waypoint_course.launch.py
连续重规划和最终艏向
固定浮标场
buoy_course.launch.py
点云、栅格、浮标候选
State Lattice 压力
lattice_stress.launch.py
A* 展开、fallback=0
COLREGs 学习场
colregs_learning.launch.py
动态目标和右转降速
推荐主入口
ros2 launch codex_usv_controller colregs_learning.launch.py：一次启动 Gazebo、RViz、WAM-V、EKF、控制器、12 枚浮标和 2 艘动态目标船。

## Slide 15
评价指标
方案扩展
15
PPT 最后要用指标收束：不是只会演示，而是可验收
100%
官方任务完成率
0
碰撞次数
1.076 m
官方平均误差
5.952 m
最小净空
0
State Lattice fallback
189
COLREGs 激活样本
自动验收命令
bash codex_fix/scripts/run_colregs_learning.sh
展示建议：先给 RViz 画面，再给 aggregate.json 指标，这样“能看见”和“能量化”都成立。

## Slide 16
边界与后续
方案扩展
16
把边界说清楚，反而能让方案显得更工程化
当前边界
动态船检测来自仿真专用 Topic；激光浮标候选不能识别红/绿语义；COLREGs 是学习监督层。
近期扩展
接入视觉颜色识别；把动态目标检测从理想 odom 换成雷达/视觉融合；补更多会遇场景。
研究扩展
Factor Graph/iSAM2 用于离线轨迹优化；MPC 用于统一处理动力学、速度和避障约束。
方向
进入条件
预期收益
SLAM/图优化
港池、岸线特征稳定、GNSS 不可靠
提高长期定位一致性
MPC
需要同时优化轨迹、速度、避碰和能耗
提升复杂约束下的平滑性

## Slide 17
总结
方案扩展
17
本项目的汇报主线可以收束为三句话
1. 方案不是堆算法
EKF、Dubins、ILOS、State Lattice 分别对应定位、粗规划、路径跟随和约束规划，职责清晰。
2. 系统不是只会跑
RViz、status 和自动评测把每次决策、每次风险、每次失败都变成可检查证据。
3. 后续不是空泛扩展
视觉语义、真实目标检测、图优化和 MPC 都能沿着现有接口逐步接入。
最终表达：这是一套面向 VRX 学习、算法对比和后续研究的可复现自主航行实验平台。